## Slide 1: უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელი
Zdeněk Sádovský - ზდენეკ სადოვსკი
zdenek.sadovsky@medistyl.cz

## Slide 2: უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელი
რა არის უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელი?
დოკუმენტი, რომელიც მომხმარებლებს აძლევს საშუალებას საჭირო ზომები მიიღონ შემდეგ სფეროებში:
  ჯანმრთელობის დაცვა
  უსაფრთხოება მუშაობის დროს
  გარემოს დაცვა
Notes: Bezpečnostní list Co je bezpečnostní list?
Dokument, který umožňuje uživatelům učinit nezbytná opatření týkající se
  ochrany zdraví
  bezpečnosti při práci
  ochrany životního prostředí

## Slide 3: უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელი
რა წესები არსებობს უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცლის შედგენისას?
REACH რეგულაციის 31-ე მუხლი
    უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცლის შედგენის ვალდებულებები
    ზოგადი ინფორმაცია უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცლის შესახებ
REACH რეგულაციის II დანართი
    უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცლის შედგენის წესები
დადგენილება 2015/830 – REACH რეგულაციის II დანართის ბოლო ნოველიზაცია
Notes: Jaké jsou předpisy pro sestavení bezpečnostního listu?
nařízení REACH článek 31
    povinnost sestavení bezpečnostního listu
    obecné informace o bezpečnostním listu
nařízení REACH přílohy II
    pravidla pro sestavení bezpečnostního listu
nařízení 2015/830 – poslední novelizace přílohy II nařízení REACH

## Slide 4: უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელი
ვინ ადგენს უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელს?
ამ სფეროში მომზადებული პირი
    პირი, რომელიც განმეორებით და კარგად არის დატრენინგებული
როდის უნდა მოხდეს უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცლის გადაცემა?
ნივთიერების/ნარევის პირველივე მიწოდების დროს
როგორ ხდება უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცლის გადაცემა?
ნაბეჭდი ან ელექტრონული ფორმით
Notes: Kdo sestavuje bezpečnostní list?
odborně způsobilá osoba
    osoba řádně a opakovaně proškolená
Kdy předat bezpečnostní list?
při prvním dodání látky/směsi
Jak předat bezpečnostní list?
v tištěné nebo elektronické podobě

## Slide 5: უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელი
რა ღირს უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელი?
უფასოა
რამდენი ხანი უნდა იყოს შენახული უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელი?
ნივთიერების ან ნარევის ბოლო წარმოების, იმპორტის, მიწოდების ან გამოყენებიდან სულ მცირე ათი წელი
როდის უნდა განახლდეს უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელი გადაუდებლად?
იმ ახალი ინფორმაციის შემთხვევაში, რომლებსაც ზეგავლენის მოახდენა შეუძლიათ რისკების მართვის ზომებზე
კლასიფიკაციის ცვლილების დროს

## Slide 6: უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელი
რა ენაზე უნდა იყოს დაწერილი უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელი?
უწყებაში მიღებულ ადმინისტრაციულ ენაზე
გამოთქმები, რომელთა გამოყენება არ შეიძლება
მაგ.: „შესაძლოა საშიში იყოს“, „ჯანმრთელობაზე გავლენას არ ახდენს“, „უსაფრთხოა გამოყენების ხშირ შემთხვევაში“ ან „არ არის საზიანო ან მავნე“
რა მონაცემებს უნდა შეიცავდეს?
გამოცემის თარიღი
ახალი ვერსიის გამოცემის თარიღი და რომელ ვერსიას ცვლის ეს ახალი ვერსია

## Slide 7: უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცლის დაყოფა
უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელი
ნარევი
ნივთიერება
გააჩნია ჰარმონიზებული კლასიფიკაცია
ნივთიერებას არ გააჩნია ჰარმონიზებული კლასიფიკაცია
ნივთიერება, რეგისტრირე- ბული როგორც UVCB
მაგ.: წყალბადის; ნატრიუმის ჰიდროქსიდი; ძმარმჟავას ...%;
მინერალური ზეთი
მაგ: გალიუმი;
რკინის ქლორიდი;
rac- (3R, 4S) -4-phenylpyrrolidin-3-ol
U - უცნობი შემადგენლობა
V - ცვლადი შემადგენლობა
C - კომპლექსური (რეაქციის პროდუქტი)
B - ბიოლოგიური მასალა
შეიცავს ორ და მეტ ნივთიერებას

## Slide 8: REACH რეგულაცია, 31-ე მუხლი
უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცლის შედგენა
კი
არა
ნარევი
ნივთიერება
CLP-ს მიხედვით კლასიფიცირებულია - „საშიში“
ნივთიერება არის მდგრადი, ბიოაკუმულაციური და ტოქსიკური (PBT) ან ძალზედ მდგრადი, ძალზედ ბიოაკუმულაციური - (vPvB)
ნივთიერება საავტორიზაციო სიაშია - REACH რეგულაციის
XIV დანართი

## Slide 9: REACH რეგულაცია, 31-ე მუხლი
უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცლისს შედგენა
კი
არა
ნარევი
ნივთიერება
CLP-ს მიხედვით კლასიფიცირებულია - „საშიში
შეიცავს კომპონენტებს, რომლებზეც EU სამუშაო გარემოში შეზღუდვებია დაწესებული
CLP-ს მიხედვით არ არის კლასიფიცირებული - „საშიში
PBT ან vPvB კომპონენტის შემცველობა, მასის % ≥ 0,1
საშიში კლასიფიკაციის მქონე კომპონენტის შემცველობა, მას. % ≥ 1

## Slide 10: REACH რეგულაცია, 31-ე მუხლი
უსაფრთხოების ბართის შედგენა
კი
არა
CLP-ს მიხედვით კლასიფიცირებულია - „საშიში
საგანი
CLP-ს მიხედვით არ არის კლასიფიცირებული - „საშიში
ადამიანის და ცხოველთა საკვები
სამედიცინო საშუალებები
კოსმეტიკური საშუალებები
ვეტერინარულისამკურნალო საშუალებები
ადამიანის სამკურნალო საშუალებები

## Slide 11: უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცლის სტრუქტურა
ბართის დაყოფა
ნაწილი
ქვენაწილი
ინდივიდუალუ-რი დაყოფა
უნდა მოიცავდეს ყველა 16 ნაწილს
უნდა შეიცავდეს ყველა განსაზღვრულ ქვენაწილს მე-3 ნაწილის გარდა
ნაწილების ან ქვენაწილების დაყოფა საკუთარი მოსაზრებით

## Slide 12
ნაწილი 6
ნაწილი 1
ნაწილი 2
ნაწილი 3
ნაწილი 4
ნაწილი 5
ნაწილი 7
ნაწილი 8
ნაწილი 9
ნაწილი 10
ნაწილი 11
ნაწილი 12
ნაწილი 13
ნაწილი 14
ნაწილი 15
ნაწილი 16

## Slide 13
ნაწილი 1:
ნივთიერების/ნარევისა და ფირმის/წარმოების იდენტიფიკაცია
Notes: Identifikace
látky/směsi a
společnosti/podniku

## Slide 14
ნივთიერებისა და ნარევის დასახელება
ნივთიერების საიდენტიფიკაციო ნომერი
ნარევის აღწერა
გამოყენების მიზანი და ნივთიერების ან ნარევის არარეკომენდირებული გამოყენება
მიმწოდებლის იდენტიფიკაცია / უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელი
საინფორმაციო მომსახურების კონტაქტი საგანგებო შემთხვევებისთვის
ნაწილი 1
Notes: Název látky a směsi
Identifikační číslo látky
Popis směsi
Účel použití a nedoporučená použití látky nebo směsi
Identifikace dodavatele BL
Kontakt na informační servis v případě nouze

## Slide 15
მე-2 ნაწილი : საფრთხის იდენტიფიკაცია

## Slide 16
კლასიფიკაცია CLP რეგულაციის მიხედვით
ნივთიერებისა და ნარევის ნიშანდება
ნიშანი აღნიშნული უნდა იყოს ეტიკეტზე
დანარჩენი ინფორმაციაც შეიძლება იყოს აღნიშნული სხვა კანონების შესაბამისად
სხვა საშიშროება, რაც CLP რეგულაციაში არ არის აღნიშნული
მე-2 ნაწილი

## Slide 17
მე-3 ნაწილი: ინფორმაცია ნივთიერების შემადგენელი კომპონენტების შესახებ
Notes: ODDÍL 3: Identifikace nebezpečnosti

## Slide 18
მოიცავს 2 ქვენაწილს
  3.1 ნივთიერება
  3.2 ნარევი
უნდა ავირჩიოთ მხოლოდ ერთი
ნივთიერების/შემადგენელი ნაწილის იდენტიფიკაცია
დასახელება
საიდენტიფიკაციო ნომერი
კონცენტრაცია
კლასიფიკაცია
კლასიფიკაციასთან დაკავშირებული შემდეგი ინფორმაცია
მე-3 ნაწილი
Notes: Obsahuje dva pododdíly
  3.1 Látka
  3.2 Směs
Musíme vybrat pouze jeden
Identifikace látky/složky:
Název
Identifikační čísla
Koncentrace
Klasifikace
Další informace spojené s klasifikací

## Slide 19
მე-4 ნაწილი: პირველი დახმარების წესები
Notes: ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

## Slide 20
პირველი დახმარების აღწერა
პირველი დახმარება შესუნთქვის, მოხმარების/ჩაყლაპვის, კანთან ან თვალთან ურთიერთქმედების დროს
დაგვიანებული და სასწრაფო სიმპტომები
სასწრაფო დახმარების ზომების აღწერა
სპეციალური დახმარება/მკურნალობა
მე-4 ნაწილი
Notes: Popis první pomoci
První pomoc při nadýchání, požití, styku s kůží nebo okem
Opožděné a akutní symptomy
Popis okamžité pomoci
Zvláštní ošetření

## Slide 21
მე-5 ნაწილი:
ხანძარ-საწინააღმდეგო ზომები

## Slide 22
ხანძრის ჩამქრობი შესაბამისი აგენტები
არასასურველი ჩამქრობი აგენტები
წვის დროს შესაძლო მავნე / ტოქსიკური გაზების წარმოშობა
რჩევები მეხანძრეებისთვის
მე-5 ნაწილი

## Slide 23
მე-6 ნაწილი: ზომები შემთხვევითი გაჟონვის დროს
Notes: ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

## Slide 24
პირადი დაცვის ზომები
დამცავი საშუალებები
საგანგებო ზომების საშუალებები
გარემოს დაცვის საშუალებები
გაწმენდის მეთოდები
გაჟონვის შესამცირებელი მყარი მასალა
მე-6 ნაწილი
Notes: Opatření na ochranu osob
Ochranné prostředky
Nouzové prostředky
Ochrana životního prostředí
Metody čištění
Materiál pro omezení úniku

## Slide 25
მე-7 ნაწილი:
მართვა და შენახვა
Notes: ODDÍL 7: Zacházení a skladování

## Slide 26
სიფრთხილის ზომები
ჰიგიენის სახელმძღვანელო მითითებები
უსაფრთხო შენახვის პირობები
შეუთავსებელი ნივთიერებები და ნარევები
სპეციალური შენახვის პირობები (მაგ, ტემპერატურა)
ნივთიერების ან ნარევის სპეციფიური გამოყენება
მე-7 ნაწილი
Notes: Opatření pro bezpečné zacházení
Pokyny pro hygienu při práci
Podmínky pro bezpečné skladování
Neslučitelné látky a směsi
Zvláštní podmínky pro skladování (např. teplota)
Specifické použití látky nebo směsi

## Slide 27
მე-8 ნაწილი: ექსპოზიციის შეზღუდვა/პირადი დაცვის საშუალებები
Notes: ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

## Slide 28
შეზღუდვები სამუშაო გარემოში
ბიოლოგიური ლიმიტები
DNEL და PNEC სიდიდეები რეგისტრირებული ნივთიერებებისათვის
რესპირატორული დაცვა
კანის დაცვა
თვალებისა და სახის დაცვა
ხელების დაცვა
მე-8 ნაწილი
Notes: Limity v pracovním prostředí
Biologické limity
Hodnoty DNEL a PNEC pro registrované látky
Ochrana dýchacích cest
Ochrana kůže
Ochrana očí a obličeje
Ochrana rukou

## Slide 29
მე-9 ნაწილი:
ფიზიკური და ქიმიური თვისებები
Notes: ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

## Slide 30
ნივთიერების / ნარევისთვის დამახასიათებელი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებები
უნდა შეესაბამებოდეს კლასიფიკაციას
აგრეგატული მდგომარეობა
დუღილის წერტილი
pH
სიმჭიდროვე
მყისი აალების ტემპერატურა
კინემატიკური სიბლანტე
წვადობის ქვედა და ზედა ზღვარი
და ა.შ.
მე-9 ნაწილი
Notes: Fyzikálně-chemické vlastnosti charakterizující látku/směs
Musí odpovídat klasifikaci
Skupenství
Bod varu
pH
Hustota
Bod vzplanutí
Kinematická viskozita
Dolní a horní mez hořlavosti
a další

## Slide 31
მე-10 ნაწილი: სტაბილურობა და რეაქტიულობა
Notes: ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

## Slide 32
რეაქტიულობა
ქიმიური სტაბილურობა
საშიში რეაქციების შესაძლებლობა
პირობები, რომალთა თავიდან აცილება არის საჭირო
შეუთავსებელი მასალები
დაშლის შედეგად მიღებული საშიში პროდუქტები
მე-10 ნაწილი:
Notes: Reaktivita
Chemická stabilita
Možnost nebezpečných reakcí
Podmínky, kterým je třeba zabránit
Neslučitelné materiály
Nebezpečné produkty rozkladu

## Slide 33
მე-11 ნაწილი: ტოქსიკოლოგიური ინფორმაცია
Notes: ODDÍL 11: Toxikologické informace

## Slide 34
ტოქსიკოლოგიური ზემოქმედება
მწვავე ტოქსიკურობა
წვა / კანის გაღიზიანება
თვალის სერიოზული დაზიანება / თვალის გაღიზიანება
სენსიბილიზაცია
კანცეროგენობა
მუტაგენურობა
ტოქსიკურობა რეპროდუქციისათვის
კონკრეტული ორგანოების ტოქსიკურობა
საფრთხე შესუნთქვის / ასპირაციის დროს
მე-11 ნაწილი
Notes: Toxikologické účinky
Akutní toxicita
Žíravost/dráždivost pro kůži
Vážné poškození očí/podráždění očí
Senzibilizace
Karcinogenita
Mutagenita
Toxicita pro reprodukci
Toxicita pro specifické cílové orgány
Nebezpečnost při vdechnutí

## Slide 35
მე-12 ნაწილი: ინფორმაცია ეკოლოგიის შესახებ
Notes: ODDÍL 12: Ekologické informace

## Slide 36
ეკოტოქსიკურობა
მდგრადობა და დეგრადაცია
ბიოაკუმულაციური პოტენციალი
მობილურობა ნიადაგში
PBT და vPvB შეფასების შედეგები
სხვა გვერდითი ეფექტები
მე-12 ნაწილი:
Notes: Ekotoxicita
Perzistence a rozložitelnost
Bioakumulační potenciál
Mobilita v půdě
Výsledky posouzení PBT a vPvB
Jiné nepříznivé účinky

## Slide 37
მე-13 ნაწილი: დასუფთავების წესები

## Slide 38
ნარჩენების კოდექსი № 93/2016
ნივთიერების / ნარევის კანალიზაციის გზით ლიკვიდაციის შეზღუდვა
ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების სპეციფიკაცია, რომლებმაც შესაძლოა გავლენა მოახდინონ ნარჩენების მართვაზე
კანონი ნარჩენების შესახებ
მე-13 ნაწილი:

## Slide 39
ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
მე-14 ნაწილი:
ინფორმაცია ტრანსპორტირებისთვის
Notes: ODDÍL 14: Informace pro přepravu

## Slide 40
საფრთხე საგზაო (ADR), სარკინიგზო (RID), საზღვაო (IMDG) და საჰაერო (IATA) გადაზიდვების დროს
UN ნომრების განსაზღვრა
ოფიციალური დასახელება
საფრთხის კლასი
შეფუთვის ჯგუფი
საფრთხე გარემოსთვის
მე-14 ნაწილი
Notes: Nebezpečnost pro silniční (ADR), železniční (RID), námořní (IMDG) a leteckou (IATA) přepravu
Určení UN čísla
Oficiální pojmenování
Třída nebezpečnosti
Obalová skupina
Nebezpečnost pro životní prostředí

## Slide 41
მე-15:
მარეგულირებელი სახის ინფორმაცია
Notes: ODDÍL 15:
Informace o předpisech

## Slide 42
ნივთიერებასთან / ნარევთან დაკავშირებული ყველა კანონის ჩამონათვალი
CLP რეგულაცია
REACH რეგულაცია
და სხვა
ქიმიური უსაფრთხოების შეფასება (რეგისტრაცია 10 ტონაზე მეტ შემთხვევაში, REACH-ის შესაბამისად)
მე-15 ნაწილი:
Notes: Seznam všech zákonů, které týkají látky/směsi
Nařízení CLP
Nařízení REACH
a další
Posouzení chemické bezpečnosti (registrace nad 10 tun dle REACH)

## Slide 43
მე-16 ნაწილი:
დამატებითი ინფორმაცია
Notes: ODDÍL 16: Další informace

## Slide 44
ინფორმაცია, რომელიც არ არის აღნიშნული 1-15 ნაწილებში
განხილულ ვერსიაში ცვლილებების შეტანა
აბრევიატურების განმარტება
მონაცემთა წყაროების მითითება
H- და P- ფრაზების ჩამონათვალი
ნარევის კლასიფიკაციის განსაზღვრის მეთოდი
ტრენინგი მომუშავეებისთვის
მე-16 ნაწილი:
Notes: Informace, které nejsou uvedeny v oddílech 1-15
Změna revidované verze oproti původní
Vysvětlení zkratek
Odkaz na zdroje dat
Seznam H- a P- vět
Postup určení klasifikace směsi
Školení pro pracovníky

## Slide 45: გმადლობთ ყურადღებისთვის!